## Slide 1
ارائه نیازهای فناورانه صنعت برق

## Slide 2
فهرست نیازها
آنالایزر کیفیت توان
نشانگر خطا
درایور چراغ های LED
مودم فهام 2

## Slide 3
تشریح و تعریف مسئله
16
هدف
ساخت دستگاه آنالیزور کیفیت توان کلاس A و S
مشکلات
نبود دستگاه آنالیزور کیفیت توان با کلاس دقت بالا و قیمت اقتصادی مناسب
آنالایزر کیفیت توان
نیاز شماره 16

## Slide 4
چرایی و دلیل مسئله
`
تجدیدساختار و رقابتی شدن بازار برق
ایجاد مشکلات فنی در اثر اختلالات کیفیت توان
تحمیل هزینه‌های اقتصادی در اثر اختلالات کیفیت توان
تغییر شبکه سنتی قدرت به شبکه هوشمند
افزایش بارهای غیرخطی و بارهای حساس در شبکه قدرت
نیاز شماره 16

## Slide 5
موانع و محدودیت‌های موجود
نیاز به یک پردازشگر مناسب
نرخ نمونه‌برداری بالا برای اختلالات فرکانس بالا
سازگاری الکترومغناطیسی مناسب برای کار در محیطهای مختلف با زمین کردن و بکارگیری شیلد مناسب
نیاز به حجم بالای حافظه برای پایش اختلالات فرکانس بالا
تجهیزات پرتابل نیاز به کلمپ جریان با دقت کلاس A (هسته مناسب)
نیاز شماره 16

## Slide 6
الزامات فنی
امکان سنکرون کردن دستگاه از طریق GPS و IRIGB و NTP
تغییر نرخ نمونه‌برداری با تشخیص اختلال کیفیت توان
اندازه‌گیری فاز هارمونیک‌های ولتاژ و جریان به صورت مجزا برای اندازه‌گیری توان هارمونیکی و مدلسازی بار
دقت اندازه‌گیری مطابق استاندارد IEC 61000-4-30، الگوریتم اندازه‌گیری فلیکر مطابق استاندارد IEC 61000-4-15، الگوریتم اندازه‌گیری هارمونیک مطابق IEC 61000-4-7، الگوریتم اندازه‌گیری RVC مطابق استاندارد IEC 61000-3-7
نرخ نمونه‌برداری حداقل دو برابر فرکانس موردنیاز برای اندازه‌گیری
فرمت ذخیره‌سازی داده مطابق استاندارد IEEE 1159.3 یا IEEE C37.111 و پشتیبانی از پروتکل‌های ارتباطی و بسترهای مخابراتی استاندارد مورد استفاده در صنعت برق
نیاز شماره 16

## Slide 7
تشریح و تعریف مسئله
17
هدف
ساخت نشانگر خطا
مشکلات
تولید با کیفیت و قیمت مناسب
نشانگر خطا
نیاز شماره 17

## Slide 8
1
2
3
4
چرایی و دلیل مسئله
افزایش کیفیت سرویس و افزایش قابلیت اطمینان
تشخیص سریع و آسان محل خطا و همچنین انواع خطا
کاهش زمان و هزینه خاموشی
افزایش رویت‌پذیری شبکه
نیاز شماره 17

## Slide 9
موانع و محدودیت‌های موجود
محدود بودن سازنده داخلی
لزوم کارکرد تجهیز برای مدت طولانی بد ون نیاز به تعویض باطری
لزوم به استفاده در شرایط سخت محیطی و جوی
نیاز شماره 17

## Slide 10
الزامات فنی
8 سال کارکرد در حالت آماده به کار یا 1500 ساعت کار دایم (در حالت هشدار)
امکان تشخیص خطاهای گذرا و ماندگار
امکان تشخیص بی‌برقی شبکه و ارسال آلارم
IP بالاتر از 67، مقاوم در برابر اشعه UV و مقاوم در برابر آتش
بستر ارتباطی مودم با مرکز GSM/GPRS و پروتکل ارتباطی DNP3 و IEC 60870-5-101/104
ارائه یراق‌آلات مناسب جهت نصب دستگاه با قابلیت نصب بر روی انواع پایه گرد و چهارگوش
نیاز شماره 17

## Slide 11
تشریح و تعریف مسئله
18
هدف
ساخت درایور چراغ‌های LED روشنایی معابر
مشکلات
مشکلات تداخلات الکترومغناطیسی و تزریق هارمونیک
درایور چراغ های LED
نیاز شماره 18

## Slide 12
چرایی و دلیل مسئله
`
مصرف پایین چراغ‌های LED در روشنایی معابر محلی
طول عمر طولانی و قابل پیش‌بینی
رنگ دقیق‌تر و انعکاس نور کمتر
جایگزین مناسب برای چراغ‌های بخار جیوه با راندمان پایین و مشکلات زیست محیطی
نیاز شماره 18

## Slide 13
موانع و محدودیت‌های موجود
احراز ویژگی‌های فنی مورد نیاز تجهیز همچون کلاس عایقی یا مقاومت در برابر حرارت و خوردگی
مسئله نویز الکتریکی و اطمینان از عملکرد درایور در محدوده مجاز THD
نیاز شماره 18

## Slide 14
الزامات فنی
هارمونیک 2 بر حسب درصدی از جریان فرکانس نامی 2 درصد
هارمونیک 5 بر حسب درصدی از جریان فرکانس نامی 10 درصد
هارمونیک 7 بر حسب درصدی از جریان فرکانس نامی 7 درصد
حداکثر THD جریان 25 درصد
هارمونیک 9 بر حسب درصدی از جریان فرکانس نامی 5 درصد
هارمونیک 39>n>11 بر حسب درصدی از جریان فرکانس نامی 3 درصد
نیاز شماره 18

## Slide 15
تشریح و تعریف مسئله
19
ساخت مودم فهام 2 جهت قرائت کنتورهای مشترکین غیر دیماندی
نرم‌افزار مركزي
كاربران
WAN
(GPRS)
كنتورعادي (غيرهوشمند)
GPRS
RS485
مودم فهام2
نیاز شماره 19

## Slide 16
تشریح و تعریف مسئله
امکان دریافت اطلاعات کنتورهای مشترکین پرمصرف غیردیماندی
ایجاد زمینه تعامل مناسب با مشترکین
مدیریت بار این نوع مصرف کنندگان خصوصاً در زمان‌های اوج مصرف بار
نیاز شماره 19

## Slide 17
1
2
3
4
چرایی
ايجاد محيط تعامل با مشترکين در بستر Web
مانيتورينگ پارامترهاي لحظه اي کنتورها
کنترل پارامترهاي مصرف به منظور اعمال مديريت بار مشترک
اتصال مستقیم به کنتور از راه دور و دریافت اطلاعات اندازه گیری شده توسط کنتور شامل انرژی اکتیو و راکتیو و ماکزیمم دیماند به تفکیک تعرفه های مختلف (به صورت ترانسپرنت)
نیاز شماره 19

## Slide 18
موانع و محدودیت‌های موجود
عدم اطلاع سازندگان از مشخصات فنی تدوین شده این نوع مودم
وجود انواع کنتورهای دیجیتال با مدل داده های متفاوت در شبکه توزیع برق
نیاز به آشنایی با پروتکل DLMS/COSEM
نیاز شماره 19

## Slide 19
1
2
3
4
الزامات فنی
دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون‌هاي مودم‌ کنتورهای هوشمند فهام2
دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون‌هاي کنتورهای هوشمند تک فاز و سه فاز اتصال مستقیم - فهام2
استانداردهای انتقال و تبادل اطلاعات
سند قابلیت همکاری کنتورهای فهام (FAHAM Interoperability Documents (FID2,V1.2))
نیاز شماره 19

## Slide 20
با تشکر
02188398543 - 02188398563
www.boomerangtt.com
boomerangtt
boomerangtt